## Slide 1: Classe Mobile Informatique Basée sur des Raspberry Pi

## Slide 2: Objectifs
Réaliser un POC et valider la faisabilité d’une classe mobile informatique uniquement à base de Raspberry Pi
Réduire les coûts d'installation et de maintenance.
Concevoir une salle informatique 'low tech' avec une faible consommation énergétique.
Offrir un environnement éducatif adapté à l’apprentissage de l’informatique, de la robotique et aux projets DIY.
Fournir un environnement de formation flexible, portable et performant.

## Slide 3: Infrastructure Matérielle
Serveur : Raspberry Pi 400
  Processeur Broadcom Quad-core @ 1,8 GHz
  4 Go de RAM
  Stockage sur SD Card de 32 Go.
  Ethernet ou Wifi
  OS Raspberry Pi Lite
  Fournit des services essentiels : LDAP, DNS, Wiki, AdGuard Home, Proxy, etc.
Clients : Raspberry Pi 500
  Processeur Broadcom Quad-core @ 2,4 GHz
  8 Go de RAM
  Stockage sur SD Card de 32 Go.
  Ethernet ou Wifi
  Raspberry Pi OS avec environnement graphique et applications utiles pour l’apprentissage de l’informatique

## Slide 4: Services Serveur
LDAP : Gestion centralisée des utilisateurs.
DNS : Résolution des noms locaux et gestion des domaines.
Wiki (DokuWiki) : Documentation de la classe.
AdGuard Home : Filtrage DNS pour le contrôle des accès.
OwnCloud : Stockage et partage de fichiers.
Nginx Proxy Manager : Gestion des proxys inverses et certificats SSL.
Glances : Monitoring des performances.
Et bien plus encore …

## Slide 5: Configuration Réseau
Serveur :
  IP : 192.168.1.10
Clients :
  IPs : 192.168.1.20 à 192.168.1.30
Routeur : Connecte tous les équipements en Wifi ou Ethernet selon les besoins
Restrictions réseau gérées par AdGuard Home

## Slide 6: Applications POSTES ClientS
Programmation
  Environnement C et C++
  Environnement Python
  Thonny IDE
  Scratch IDE
  VS Studio Code IDE
Robotique
  Blockly
  Fritzing
  Arduino IDE
Bureautique
  LibreOffice
  Chromium
  Brave
Conception
  Inkscape
  FreeCAD
  Prusa Slicer
  Pinta
  KiCad
  EasyEDA
Réseau
  Wireshark
  Nmap
Divers
  Docker
  Portainer

## Slide 7: Performance et Consommation
Serveur
  Mode IDLE
    Utilisation RAM totale : moins de 900 Mo sur 4 Go disponibles
    X Watts
  Mode Charge
    Xxxxx
    X Watts
Client
  Mode IDLE
    Utilisation RAM totale : moins de 900 Mo sur 4 Go disponibles
    X Watts
  Mode Charge
    Xxxxx
    X Watts

## Slide 8: Avantages et Limites
Avantages
  Solution économique et portable
  Consommation énergétique minimale
  Hautement personnalisable pour différents besoins éducatifs
Limites
  Performances limitées pour des charges de travail intensives
  Besoin d’une configuration initiale minutieuse

## Slide 9: Prêts à transformer la classe mobile en une réalité ? Passons à l’étape suivante !